## Slide 1
Projektowanie systemów informacyjnych
Ewa Stemposz, Kazimierz Subieta
Instytut Podstaw Informatyki PAN,
Warszawa
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych, Warszawa
Wykład 10
Model dynamiczny (2)
Diagramy stanów

## Slide 2
Zagadnienia
Diagramy stanu:
Maszyna stanów
Stan
Zdarzenie
Przejście
Akcje
Stan złożony sekwencyjny
Stan złożony współbieżny
Odwołanie do innego stanu
Stan typu pniak

## Slide 3: Maszyna stanów
Obiekt, w świetle swoich własności (unikalna tożsamość, stan i zachowanie) może być traktowany jako automat o skończonej liczbie stanów, czyli pewną maszynę, która może znajdować się w danym momencie w jednym z wyróżnionych stanów, a także może oddziaływać na otoczenie i vice-versa.
Maszyna stanów jest grafem skierowanym, reprezentowanym za pomocą notacji diagramów stanów. Wierzchołki grafu stanowią stany obiektu, a łuki opisują przejścia między stanami. Przejście między stanami jest odpowiedzią na zdarzenie. Zwykle, maszyna stanów jest przypisana do klasy i specyfikuje reakcje obiektów (wystąpień danej klasy) na zdarzenia, które do nich przychodzą, stanowiąc w ten sposób model historii życia dla obiektów danej klasy (opis wszystkich możliwych stanów i przejść). Można przypisać maszynę stanów do przypadku(ów) użycia, operacji, kolaboracji, ale w tym znaczeniu - przepływu sterowania - częściej wykorzystuje się inne środki, np. diagramy aktywności.
Takie podejście, separujące obiekt od reszty świata (innych obiektów w systemie czy poza nim), stanowiące podstawę do konstruowania diagramów stanów, pozwala na dokładną analizę zachowań pojedyńczego obiektu, ale może nie być najlepszym sposobem na zrozumienie działania systemu jako całości. Diagramy stanów najlepiej sprawdzają się w procesie analizy działania mechanizmów sterujących, takich jak np, interfejsy użytkownika czy sterowniki urządzeń.

## Slide 4: Stan obiektu (1)
Np. stan obiektu klasy Osoba może być opisany zestawem wartości atrybutów, takich jak:
nazwisko = Kowalski, imię = Adam, zatrudniony_w = Firma X; zmiana wartości atrybutu, np. zatrudniony_w spowoduje zmianę stanu obiektu.
Stan
obiektu
Stan obiektu - w podstawowym znaczeniu - dotyczy pewnego fragmentu historii życia obiektu) i opisywany jest przez zestaw wartości wszystkich (?) atrybutów oraz wszystkich (?) powiązań danego obiektu z innymi obiektami w pewnej chwili czasowej. Obiekt pozostaje w danym stanie do momentu zajścia zdarzenia, które spowoduje zmianę tego stanu na inny. Innymi słowy, stan to “zdjęcie migawkowe” jednej sytuacji, w której znalazł się obiekt.
Często abstrahuje się od pewnych składników stanu, lub “zlepia się” wiele stanów w jeden.
Równoważne definicje stanu obiektu:
stan - to zbiór wartości własności obiektu (atrybutów i powiązań) w pewnym aspekcie podobnych (rozważane jest tu podobieństwo jakościowe),
stan - to okres czasu, w którym obiekt oczekuje na zdarzenie,
stan - to okres czasu, w którym obiekt przetwarza.

## Slide 5: Stan obiektu (2)
Notacja
Stan jest oznaczany za pomocą prostokąta z zaokrąglanymi rogami. Stan może mieć nazwę, ale często jest charakteryzowany jedynie poprzez wewnętrzne operacje.
Nazwa stanu
entry/akcja1/akcja2/…
do/aktywność1/aktywność2/…
exit/akcja1/akcja2/...
akcja - operacja, której nie można przerwać (atomowa)
lista akcji - akcja1/akcja2/… - traktowana jest, jak
pojedyncza akcja,
aktywność - operacja, którą można przerwać,
lista aktywności - podobnie, jak lista akcji,
entry - słowo kluczowe specyfikujące operacje, zawsze
wykonywane na wejściu do stanu (rodzaj setup’u), exit - operacje zawsze wykonywane na wyjściu ( rodzaj porządkowania “po”), do - operacje wykonywane w trakcie.
Ile obiekt może mieć stanów?
Bardzo dużo. Jeżeli np. może być 1 000 000 nazwisk, 1 000 imion i 100 000 firm, to liczba stanów wynosi 100 000 000 000 000. Nawet dla małego obiektu liczba stanów może być duża.
Ile stanów może mieć cały system?
Bardzo, bardzo dużo: iloczyn liczby wszystkich możliwych stanów dla każdej maszyny stanów przez liczbę wszystkich obiektów wszystkich klas.

## Slide 6
Rodzaje stanów - notacja (1)
Rodzaj stanu
Opis
Notacja
prosty (simple)
stan nie posiadający substruktury
złożony sekwencyjny
(sequential composite
state)
złożony z jednego lub więcej podstanów, z których tylko jeden jest aktywny, gdy
aktywny jest stan złożony
początkowy
(initial state)
pseudostan służący do oznaczenia punktu startowego (początku życia)
końcowy
(final state)
pseudostan służący do oznaczenia punktu finalnego (końca życia)
złożony współbieżny
(concurrent composite
state)
podzielony na dwa lub więcej współbieżnych podstanów; wszystkie podstany są jednocześnie aktywne, gdy aktywny jest stan złożony (jako całość)

## Slide 7
Rodzaje stanów - notacja (2)
Rodzaj stanu
Opis
węzeł
(junction state)
pseudostan służący do łączenia
łańcucha przejść w jedno przejście
historyczny
(history state)
pseudostan, którego aktywacja uaktywnia
stan poprzednio aktywny (w ramach stanu
złożonego)
H
odnośnikowy
(submachine reference
state)
pseudostan, do którego występuje odwołanie na diagramie; podmieniany przez stan wyspecyfikowany w odwołaniu
pniak
(stub state)
pseudostan, do którego występuje odwołanie
na diagramie, wchodzący w skład innego,
złożonego stanu
Notacja
include S
S

## Slide 8: Zdarzenie (1)
Np. zdarzeniem jest naciśnięcie przez użytkownika systemu lewego klawisza myszy, lub odlot samolotu w dniu 20 stycznia 1997 o godz. 19:00 z Warszawy do Paryża, gdy system zajmuje się rejestracją lotów.
Zdarzeniem jest coś, co następuje w jednym punkcie czasowym (z perspektywy naszej percepcji czasu) i warte jest analizowania z punktu widzenia celów projektowanego systemu (wszystko, co wywołuje pewne skutki w systemie może być modelowane jako zdarzenie). Samo zdarzenie nie trwa w czasie, ale fakt zaistnienia zdarzenia jest rejestrowany i trwa aż do momentu, gdy jakiś podmiot go “skonsumuje”( innymi słowy zdarzenie nie musi być obsłużone od razu w momencie wystąpienia - może być wpisane na listę zdarzeń oczekujących na obsługę).
Zdarzenia mogą być uporządkowane w czasie (synchroniczne), np. odlot samolotu z Warszawy i przylot tego samolotu do Paryża, ale możemy także rozpatrywać pewne zdarzenia jako współbieżne, np. naciśnięcie klawisza myszy i odlot samolotu są zdarzeniami wzajemnie niezależnymi i mogą być rozpatrywane jako współbieżne.
Zdarzenie w sensie opisu pewnego zjawiska jest klasyfikatorem i jako klasyfikator może posiadać atrybuty, np. zdarzenie odlot samolotu może mieć datę i godz. odlotu jako swoje atrybuty, co zapisujemy następująco: odlot samolotu (data, godz.). Wystąpienie zdarzenia jest odlotem z ustalonymi, konkretnymi wartościami obu atrybutów.

## Slide 9: Zdarzenie (2)
Typ zdarzenia
wołanie
Opis
Składnia
zmiana
sygnał
czas
otrzymanie przez obiekt synchronicznego żądania wykonania operacji - najbardziej podstawowy rodzaj zdarzenia
spełnienie warunku typu Boolean, np. when (x =10); zdarzenie typu zmiana jest użyteczne np. do modelowania sytuacji, gdy obiekt zmienia stan po otrzymaniu odpowiedzi na wysłany przez siebie komunikat
otrzymania przez obiekt asynchronicznego żądania wykonania operacji; użyteczne do modelowania zdarzeń przychodzących z zewnątrz systemu
upłynięcie czasu określonego w sposób bezwzględny lub względny, np. after (5 sec.)
op (a : T)
when(wyrażenie)
nazwa_syg (a : T)
after (czas)

## Slide 10: Zdarzenie (3)
Obsługa zdarzenia typu zmiana jest kosztowna obliczeniowo, ponieważ wymaga ciągłej ewaluacji warunku. Wadą tego typu zdarzeń jest też przesłonięcie związku typu przyczyna-skutek, czyli przesłonięcie tego, co wywołało spełnienie warunku - eksponowany jest tu jedynie sam warunek, dlatego zdarzenia typu zmiana powinny być wykorzystywane tylko wtedy, gdy inne sposoby wydają się nienaturalne.
Sygnały mogą być reprezentowane na diagramach podobnie jak klasy, ale oznaczone stereotypem «sygnał» («signal»); parametry sygnału są tu deklarowane jako atrybuty. Między sygnałami mogą występować związki generalizacji, co oznacza, że mogą dziedziczyć parametry po innych sygnałach oraz “odpalać” przejścia zgodnie ze specyfikacją sygnałów, po których dziedziczą.
Przykłady zdarzeń
typu sygnał:
- odlot samolotu ( linia lotnicza, nr lotu, miasto )
- naciśnięcie klawisza myszy ( klawisz, lokacja kursora )
- wprowadzenie ciągu znaków ( tekst )
- podniesienie słuchawki telefonu
- wybranie cyfry numeru telefonu (cyfra)
- wkroczenie obrotów silnika w niebezpieczną strefę

## Slide 11: Generalizacja sygnałów
Konkretny sygnał, z ustalonymi wartościami atrybutów jest wystąpieniem odpowiedniego klasyfikatora sygnał.
Zdarzenia
związane z
akcjami
użytkownika:
«sygnał»
użycie_urz_wejściowego
urządzenie
«sygnał»
naciśnięcie_klawisza_myszy
«sygnał»
puszczenie_klawisza_myszy
«sygnał»
sterujący
«sygnał»
znakowy
«sygnał»
spacja
«sygnał»
alfanumeryczny
«sygnał»
interpunkcyjny
sygnał abstrakcyjny
sygnały
konkretne
zdarzenie
czas
«sygnał»
klik_klawisza_myszy
lokalizacja
«sygnał»
naciśnięcie_klawisza_klawiatury
kod_znaku
«sygnał»

## Slide 12: Przejście (1)
W ogólności, przejście może być opisane przez zdarzenie, które je odpaliło (wywołało), warunek oraz akcję (akcje), która jest wykonywana przed ewentualną zmianą stanu.
1
przejście zewnętrzne
(external transition)
2
przejście wewnętrzne
(internal transition)
3
samo-przejście
(selftransition)
zdarzenie [warunek] /akcja
bez zmiany stanu
zdarzenie [warunek] /akcja
Stan
zdarzenie [warunek] /akcja
Stan 1
Stan 2
przejście

## Slide 13: Przejście (2)
Dla samo-przejścia, w przeciwieństwie do przejścia wewnętrznego, przy wychodzeniu ze stanu wykonywane są wszystkie akcje wyspecyfikowane po słowie kluczowym exit, podobnie - przy ponownym wchodzeniu do stanu - są wykonywane akcje wyspecyfikowane po słowie kluczowym entry.
4
przejście automatyczne
(completion transition)
[warunek] /akcja
Stan 1
Stan 2
Przetwarzanie został zakończone - wszystkie operacje wyspecyfikowane po słowach kluczowych entry, exit i do zostały ukończone, co spowodowało zmianę stanu ze Stanu 1 na Stan 2.
Warunek typu Boolean, występujący w specyfikacji przejścia, może dotyczyć zarówno atrybutów maszyny stanów, jak i argumentów zdarzenia, które odpaliło dane przejście. Warunek podlega oszacowaniu w momencie wystąpienia zdarzenia. Jeśli warunek przyjmie wartość TRUE - przejście będzie miało miejsce. Uwaga - warunek występujący w specyfikacji przejścia różni się od warunku w zdarzeniu typu zmiana - jest ewaluowany tylko jeden raz.
Jedno zdarzenie może stanowić tryger dla więcej niż jednego przejścia - wtedy należy opatrzyć
wszystkie przejścia odpalane przez dane zdarzenie wzajemnie wykluczającymi się warunkami (w ramach jednego wątku sterowania). Jeśli nie wszystkie możliwości zostały przykryte, zdarzenie zostanie zignorowane.

## Slide 14: Przykłady przejść
przejścia wewnętrzne:
entry/ ustaw echo na gwiazdkę/ haslo_zeruj()
exit/ ustaw normalne echo
znak/ obsłuż znak
czyść/ haslo_zeruj()
pomoc/ wyświetl pomoc
otrzymanie zamówienia (suma)
[suma > 100 zł.]
Wprowadzanie hasła
przejścia zewnętrzne:
otrzymanie zamówienia (suma)
[suma < =100 zł.]
Oczekiwanie
Przetwarzanie
zamówienia
Zatwierdzenie
kredytu
Anulowanie
zamówienia
kredyt zatwierdzony/ licz debet ()
kredyt odrzucony

## Slide 15
Rodzaje akcji
powrót
(return)
przypisanie
(assignment)
wołanie
(call)
nowy
(create)
usuń
(destroy)
wyślij
(send)
zakończ
(terminate)
Rodzaj akcji
Opis
Składnia
zmienna := wyrażenie
nazwa_op (arg, …)
create nazwa_klasy (arg, …)
destroy ()
nazwa_sygnału (arg, …)
terminate
przypisanie wartości do zmiennej
wywołanie operacji na obiekcie; czeka się na zakończenie operacji; może być zwracana wartość
utworzenie nowego obiektu
usunięcie obiektu
utworzenie wystąpienia sygnału
i wysłanie do obiektu (ów)
samodestrukcja obiektu
specyfikuje instrukcję powrotu
return wartość_zwracana

## Slide 16: Przykłady diagramów
Urządzenie
niesprzedane
Urządzenie
sprzedane
kupno urządzenia przez klienta
zwrot urządzenia przez klienta
after (data gwarancji)
Kolejka
białych
Kolejka
czarnych
ruch białych
ruch czarnych
{ czarne wygrywają }
{ remis }
{ białe wygrywają }
when (szach mat)
when (pat)
when (pat)
when (szach mat)
1
Diagram typu: historia (cykl) życia obiektu (maszyna stanów dla klasy Urządzenie)
2
Diagram typu: przepływ sterowania

## Slide 17: Stan złożony sekwencyjny
Stan prosty nie posiada substruktury, jest specyfikowany przez zbiór operacji (akcji, aktywności) oraz przejść. Stan złożony może być zdekomponowany na stany bardziej proste; dekompozycja może być traktowana jako rodzaj specjalizacji. Każdy z podstanów dziedziczy przejścia nadstanu. Tylko jeden z podstanów może być aktywny w danym momencie. Generalizacja stanów jest formą zagnieżdżania stanów.
S
S1
S2
S3
zd2
zd3
zd5
zd4
zd4
zd4
zd1
wcześniejsze prace Rumbaugha
S1
S2
S3
S
zd4
zd5
zd3
zd1
zd2
D. Harel, OMT, UML

## Slide 18: Stan złożony sekwencyjny; przykład (1)
Jazda do przodu
na 1-szym
biegu
Jazda do przodu
na 2-gim
biegu
Jazda do tyłu
Samochód
zatrzymany
wybrano 1-szy bieg
naciśnięto hamulec
wybrano następny
bieg
wybrano
poprzedni
bieg
naciśnięto
hamulec
naciśnięto
hamulec
wybrano
wsteczny bieg
przykładowa maszyna stanów dla klasy Samochód

## Slide 19: Stany złożony sekwencyjny; przykład (2)
Jazda do przodu
na 1-szym
biegu
Jazda do przodu
na 2-gim
biegu
Jazda do tyłu
Jazda
wybrano
następny bieg
wybrano
poprzedni bieg
Samochód
zatrzymany
wybrano
wsteczny bieg
wybrano 1-szy bieg
naciśnięto hamulec
zastosowanie generalizacji stanów dla
poprzedniego diagramu stanów

## Slide 20: Stany złożony sekwencyjny; przykład (3)
Samochód
zatrzymany
Jazda do przodu
na 1-szym
biegu
Jazda do przodu
na 2-gim
biegu
Jazda
do tyłu
Jazda
wybrano
poprzedni
bieg
wybrano
następny bieg
wybrano wsteczny bieg
naciśnięto hamulec
wybrano 1-szy bieg
Tu została wykorzystana notacja UML dla stanów złożonych sekwencyjnych.

## Slide 21: Maszyna stanów dla automatu sprzedającego
Stan
spoczynku
wrzucono monetę (wartość) / inicjuj bilans
kasowanie / zwróć monety
[reszta < 0]
[reszta > 0]
wybór (pozycja)
[brak pozycji]
[reszta = 0]
Zliczanie pieniędzy
wrzucono monetę (wartość)
/dodaj do bilansu
do/ wydaj pozycję
do/ wydaj resztę
do/przesuń ramię do
właściwego wiersza
do/wypchnij
pozycję
do/przesuń ramię do
właściwej kolumny
przejście automatyczne
do/sprawdź wybraną pozycję
i oblicz resztę

## Slide 22: Stan złożony współbieżny
Innym rodzajem stanów złożonych są stany składające się ze współbieżnych podstanów.
synchronizacja wewnętrzna
2
1
synchronizacja zewnętrzna
Sytuacja typowa: wyjście ze stanu następuje wtedy, gdy we wszystkich współbieżnych podstanach zostanie
osiągnięty stan końcowy.
Oba diagramy są
równoważne.
Takie wyjście ze stanu też jest
możliwe (sytuacja nietypowa).

## Slide 23: Współbieżność - obiekty zagregowane
Współbieżność ma źródło w trzech sytuacjach: obiekty mogą być zagregowane, pewne operacje w ramach jednego obiektu można wykonywać współbieżnie, a także obiekty mogą działać asynchronicznie.
Każdy obiekt wchodzący w skład agregatu posiada tu własny diagram stanów. Można je łączyć, tworząc diagram dla agregatu samochód (uwzględniający współbieżność operacji).
Samochód
Zapłon
Bieg
Hamulec
Gaz
Zapłon
Wył.
Włącz.
Zapala
kluczyk
max w prawo
[Biegi w pozycji 0]
hamulec
puszczony
kluczyk do poz. Wył.
Biegi
....
Gaz
....
Hamulec
Włącz.
Wył.
hamulec
naciśnięty

## Slide 24
Współbieżność w ramach jednego obiektu
Gotowy
do działania
Maszyna stanów dla automatu do wypłacania pieniędzy
Wypłata
do/wydaj gotówkę
do/oddaj kartę
Podział na
współbieżne procesy
Synchronizacja:
wszystkie współbieżne procesy
muszą się zakończyć, aby automat był
ponownie gotowy do działania
Obiekt może wykonywać współbieżnie dowolną liczbę akcji.

## Slide 25: Przykład odwołania do innego stanu
Oczekiwanie
na polecenia
include Pomoc
include Uruchom
polecenie Pomoc
polecenie Uruchom
Pomoc
entry/ wyświetl ekran pomocy
exit/ usuń ekran pomocy
zapytanie/ pokaż odpowiedź
stany, do których występują
odwołania na diagramie

## Slide 26: Przykład zastosowania stanu typu pniak (1)
X
W
U
V
Y
X
W
Y
U
V

## Slide 27: Przykład zastosowania stanu typu pniak (2)
Samochód
zatrzymany
Jazda
do tyłu
Jazda
wybrano wsteczny bieg
naciśnięto hamulec
wybrano 1-szy bieg
Zawartość stanu złożonego sekwencyjnego Jazda została ukryta.