## Slide 1: Budowa i integracja systemów informacyjnych
Wykład 6:
Faza
projektowania (2)
Kazimierz Subieta
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych, Warszawa
Instytut Podstaw Informatyki PAN,
Warszawa

## Slide 2: Plan wykładu
Projektowanie składowej zarządzania danymi
Optymalizacja projektu
Dostosowanie do ograniczeń i możliwości środowiska implementacji
Określenie fizycznej struktury systemu
Graficzny opis sprzętowej konfiguracji systemu
Poprawność i jakość projektu
Wymagania niefunkcjonalne dla fazy projektowania
Podstawowe rezultaty fazy projektowania

## Slide 3: Projektowanie składowej zarządzania danymi
Trwałe dane mogą być przechowane w:
pliku
w bazie danych (relacyjnej, obiektowej, lub innej).
Poszczególne elementy danych - zestawy obiektów lub krotek - mogą być przechowywane w następującej postaci:
w jednej relacji lub pliku
w odrębnym pliku dla każdego rodzaju obiektów lub krotek
Sprowadzenie danych do pamięci operacyjnej oraz zapisanie do trwałej pamięci może być:
na bieżąco, kiedy program zażąda dostępu i kiedy następuje zapełnienie bufora
na zlecenie użytkownika

## Slide 4: Zalety baz danych
Wysoka efektywność i stabilność
Bezpieczeństwo i prywatność danych, spójność i integralność przetwarzania
Automatyczne sprawdzanie warunków integralności danych
Wielodostęp, przetwarzanie transakcji
Rozszerzalność (zarówno dodawanie danych jak i dodawanie ich rodzajów)
Możliwość geograficznego rozproszenia danych
Możliwość kaskadowego usuwania powiązanych danych
Dostęp poprzez języki zapytań (SQL, OQL)
Integralność: poprawność danych w sensie ich organizacji i budowy.
Spójność: zgodność danych z rzeczywistością lub z oczekiwaniami użytkownika.

## Slide 5: Wady relacyjnych baz danych
Konieczność przeprowadzenie nietrywialnych odwzorowań przy przejściu z modelu pojęciowego (np. w OMT) na strukturę relacyjną.
Ustalony format krotki powodujący trudności przy polach zmiennej długości.
Trudności (niesystematyczność) reprezentacji dużych wartości (grafiki, plików tekstowych, itd.)
W niektórych sytuacjach - duże narzuty na czas przetwarzania
Niedopasowanie interfejsu dostępu do bazy danych (SQL) do języka programowania (np. C), określana jako “niezgodność impedancji”.
Brak możliwości rozszerzalności typów (zagnieżdżania danych)
Brak systematycznego podejścia do informacji proceduralnej (metod)

## Slide 6: Niezgodność modelu obiektowego i relacyjnego
Firma
Nazwa
Miejsce
*
Pracownik
Zawód
*
Osoba
Nazwisko
Imi
ę
*
Adres *
Zatrudnienie
Wyp
ł
ata
*
Ocena *
FZ
PZ
Firma
(
NrF
, Nazwa)
Lokal
(
NrF
,
Miejsce
)
Zatrudnienie
(
NrF
,
NrP
)
Pracownik
(
NrP
,
NrOs
)
Osoba
(
NrOs
, Nazwisko)
Wyszkolenie
(
Zawód
,
NrP
)
Dochód
(
NrDochodu
,
Wyp
ł
ata
,
NrF
,
NrP
)
Imiona
(
NrOs
,
Imi
ę
)
Adresy
(
NrOs
,
Adres
)
Oceny
(
NrOceny
, Ocena,
NrF
,
NrP
)

## Slide 7: Optymalizacja projektu (1)
Bezpośrednia implementacja projektu może prowadzić do systemu o zbyt niskiej efektywności.
Wykonanie pewnych funkcji jest zbyt wolne
Struktury danych mogą wymagać zbyt dużej pamięci operacyjnej i masowej
Optymalizacja może być dokonana:
Na poziomie projektu
Na poziomie implementacji
Sposoby stosowane na etapie implementacji:
Stosowanie zmiennych statycznych zamiast dynamicznych (lokalnych).
Umieszczanie zagnieżdżonego kodu zamiast wywoływania procedur.
Dobór typów o minimalnej, niezbędnej wartości.
Wielu specjalistów jest przeciwna sztuczkom optymalizacyjnym: zyski są bardzo małe (o ile w ogóle są) w stosunku do zwiększenia nieczytelności kodu.

## Slide 8: Optymalizacja projektu (2)
Co może przynieść zasadnicze zyski optymalizacyjne?
Zmiana algorytmu przetwarzania. Np. zmiana algorytmu sortującego poprzez wprowadzenie pośredniego pliku zawierającego tylko klucze i wskaźniki do sortowanych obiektów może przynieść nawet 100-krotny zysk.
Wyłowienie “wąskich gardeł” w przetwarzaniu i optymalizacja tych wąskich gardeł poprzez starannie rozpracowane procedury. Znane jest twierdzenie, że 20% kodu jest wykonywane przez 80% czasu.
Zaprogramowanie “wąskich gardeł” w języku niższego poziomu, np. w C dla programów w 4GL.
Denormalizacja relacyjnej bazy danych, łączenie dwóch lub więcej tablic w jedną.
Stosowanie indeksów, tablic wskaźników i innych struktur pomocniczych.
Analiza mechanizmów buforowania danych w pamięci operacyjnej i
ewentualna zmiana tego mechanizmu (np. zmniejszenie liczby poziomów)

## Slide 9: Dostosowanie do ograniczeń i możliwości środowiska implementacji
Projektant może zetknąć się z wieloma ograniczeniami implementacyjnymi:
Brak dziedziczenia wielokrotnego.
Brak dziedziczenia.
Brak metod wirtualnych (przesłaniania).
Brak złożonych atrybutów
Brak typów multimedialnych

## Slide 10: Przykład: obejście braku wielo-dziedziczenia
Kierownik
przedsięwzięcia
Inżynier
oprogramowania
Kierownik
przedsięwzięcia
programistycznego
Powtórzenia
atrybutów
i metod
z obu nadklas
Na ogół, „obejście” braku pewnej cechy modelu pojęciowego w przyjętym środowisku implementacyjnym jest związane z zasadniczymi wadami (jakkolwiek firmy komputerowe na wszystkie sposoby próbują te wady zbagatelizować).
Kierownik
przedsięwzięcia
Inżynier
oprogramowania
Kierownik
przedsięwzięcia
programistycznego
Kierownik
przedsięwzięcia
Inżynier
oprogramowania
Kierownik
przedsięwzięcia
programistycznego

## Slide 11: Określenie fizycznej struktury systemu
Obejmuje:
Określenie struktury kodu źródłowego, tj. wyróżnienie plików źródłowych, zależności pomiędzy nimi oraz rozmieszczenie skłądowych projektu w plikach źródłowych.
Podział systemu na poszczególne aplikacje.
Fizyczne rozmieszczenie danych i aplikacji na stacjach roboczych i serwerach.
Oznaczenia (Booch)
Nazwa
Nazwa
Nazwa
Deklaracja:
Definicja:
Moduł
główny:

## Slide 12: Przykład zależności kompilacji dla C++
Symbol.h
Symbol.c
Punkt.h

## Slide 13: Graficzny opis sprzętowej konfiguracji systemu
Serwer baz
danych działu
kontroli jakości
Główny serwer bazy danych
przedsiębiorstwa
Serwer baz
danych działu
marketingu
Serwer aplikacji działu
marketingu
Serwer baz
danych działu
finansowego
Serwer plików działu
finansowego
PC
PC
PC
PC
Płace
PC
PC
PC
PC
Dział
marketingu
PC
PC
PC
Zakupy

## Slide 14: Poprawność projektu
Poprawność oznacza, że opis projektu jest zgodny z zasadami posługiwania się notacjami. Nie gwarantuje, że projekt jest zgodny z wymaganiami użytkownika.
Poprawny projekt musi być:
* kompletny
* niesprzeczny
* spójny
* zgodny z regułami składniowymi notacji
Kompletność projektu oznacza, że zdefiniowane są:
* wszystkie klasy
* wszystkie pola (atrybuty)
* wszystkie metody
* wszystkie dane złożone i elementarne
a także że opisany jest sposób realizacji wszystkich wymagań funkcjonalnych.
Spójność projektu oznacza semantyczną zgodność wszystkich informacji zawartych na poszczególnych diagramach i w specyfikacji.

## Slide 15: Poprawność diagramów klas i stanów
Acykliczność związków generalizacji-specjalizacji
Opcjonalność cyklicznych związków agregacji
Brak klas nie powiązanych w żaden sposób z innymi klasami. Sytuacja taka może się jednak pojawić, jeżeli projekt dotyczy biblioteki klas, a nie całej aplikacji.
Umieszczenie w specyfikacji sygnatur metod informacji o parametrach wejściowych, wyjściowych i specyfikacji wyniku
Brak stanów (oprócz początkowego), do których nie ma przejścia.
Brak stanów (oprócz końcowego), z których nie ma wyjścia.
Jednoznaczność wyjść ze stanów pod wpływem określonych zdarzeń/warunków
Diagramy klas:
Diagramy stanów:

## Slide 16: Jakość projektu
Metody projektowe i stosowane notacje są w dużym stopniu nieformalne, zaś ich użycie silnie zależy od rodzaju przedsięwzięcia programistycznego.
Jest więc dość trudno ocenić jakość projektu w sensie jego adekwatności do procesu konstruowania oprogramowania i stopnia późniejszej satysfakcji użytkowników: stopień spełnienia wymagań, niezawodność, efektywność, łatwość konserwacji i ergonomiczność.
Pod terminem jakość rozumie się bardziej szczegółowe kryteria:
* spójność
* stopień powiązania składowych
* przejrzystość
Istotne jest spełnienie kryteriów formalnych jakości, które w dużym stopniu rzutują na efektywną jakość, chociaż w żadnym stopniu o niej nie przesądzają.
Spełnienie formalnych kryteriów jakości jest warunkiem efektywnej jakości.
Nie spełnienie tych kryteriów na ogół dyskwalifikuje efektywną jakość.

## Slide 17: Spójność
Spójność opisuje na ile poszczególne części projektu pasują do siebie.
Istotne staje się kryterium podziału projektu na części.
W zależności od tego kryterium, możliwe jest wiele rodzajów spójności.
Kryteria podziału projektu (i rodzaje spójności):
Podział przypadkowy. Podział na moduły (części) wynika wyłącznie z tego, że całość jest za duża (utrudnia wydruk, edycję, itd)
Podział logiczny. Poszczególne składowe wykonują podobne funkcje, np. obsługa błędów, wykonywanie podobnych obliczeń.
Podział czasowy. Składowe są uruchamiane w podobnym czasie, np. podczas startu lub zakończenia pracy systemu.
Podział proceduralny (sekwencyjny). Składowe są kolejno uruchamiane. Dane wyjściowe jednej składowej stanowią wejście innej
Podział komunikacyjny. Składowe działają na tym samym zbiorze danych wejściowych i wspólnie produkują zestaw danych wyjściowych
Podział funkcjonalny. Wszystkie składowe są niezbędne dla realizacji jednej tej samej funkcji.

## Slide 18: Stopień powiązania składowych
Stopień powiązań można oceniać przy pomocy miar liczbowych.
W dobrym projekcie powinno dążyć się do tego, aby stopień powiązania pomiędzy jego składowymi był minimalny. To kryterium określa podział projektu na części zaś oprogramowanie na moduły.
Co to są “powiązania pomiędzy składowymi”?
Ściśle
powiązany
Luźno
powiązany
Korzystanie przez procesy/moduły z tych samych danych
Przepływy danych pomiędzy procesami/modułami
Związki pomiędzy klasami
Przepływy komunikatów
Dziedziczenie

## Slide 19: Przejrzystość
Dobry projekt powinien być przejrzysty, czyli czytelny, łatwo zrozumiały.
Na przejrzystość wpływają następujące czynniki:
Odzwierciedlenie rzeczywistości. Składowe i ich związki pojawiające się w projekcie powinny odzwierciedlać strukturę problemu. Ścisły związek projektu z rzeczywistością.
Spójność oraz stopień powiązania składowych.
Zrozumiałe nazewnictwo.
Czytelna i pełna specyfikacja
Odpowiednia złożoność składowych na danym poziomie abstrakcji.
Na uwagę zasługuje dziedziczenie oraz przypisanie metod do klas jako czynnik przejrzystości projektu. Pozwala to znacznie uprościć i zdekomponować problem.

## Slide 20: Wymagania niefunkcjonalne dla fazy projektowania
Wymagania odnośnie wydajności
Wymagania odnośnie interfejsu (protokoły, formaty plików, ...)
Wymagania operacyjne (aspekty ergonomiczne, języki, pomoce)
Wymagania zasobów (ilość procesorów, pojemność dysków, ...)
Wymagania w zakresie weryfikacji (sposoby przeprowadzenia)
Wymagania w zakresie akceptacji i testowania
Wymagania odnośnie dokumentacji
Wymagania odnośnie bezpieczeństwa
Wymagania odnośnie przenaszalności
Wymagania odnośnie jakości
Wymagania odnośnie niezawodności
Wymagania odnośnie podatności na pielęgnację (maintenance)
Wymagania odnośnie odporności na awarie
wybór metod projektowania
decyzje dotyczące ponownego użycia
wybór narzędzi
wybór metod oceny projektu przez ciała zewnętrzne

## Slide 21: Kluczowe czynniki sukcesu fazy projektowania
Wysoka jakość modelu projektowego
Dobra znajomość środowiska implementacji
Zachowanie przyjętych standardów, np. konsekwentne stosowanie notacji i formularzy.
Sprawdzenie poprawności projektu w ramach zespołu projektowego
Optymalizacja projektu we właściwym zakresie. Powinna być ograniczona do istotnych, krytycznych miejsc
Poddanie projektu ocenie przez niezależne ciało oceniające jego jakość pod względem formalnym i merytorycznym.

## Slide 22: Podstawowe rezultaty fazy projektowania
Poprawiony dokument opisujący wymagania
Poprawiony model
Uszczegółowiona specyfikacja projektu zawarta w słowniku danych
Dokument opisujący stworzony projekt składający się z (dla obiektowych):
Zasoby interfejsu użytkownika, np. menu, dialogi
Projekt bazy danych
Projekt fizycznej struktury systemu
Poprawiony plan testów
Harmonogram fazy implementacji
diagramu klas
diagramów interakcji obiektów
diagramów stanów
innych diagramów, np. diagramów modułów, konfiguracji
zestawień zawierających:
definicje klas
definicje atrybutów
definicje danych złożonych i elementarnych
definicje metod

## Slide 23: Narzędzia CASE w fazie projektowania
Tradycyjnie stosuje się Lower-CASE (projektowanie struktur logicznych).
Edytor notacji graficznych
Narzędzia edycji słownika danych
Generatory raportów
Generatory dokumentacji technicznej
Narzędzia sprawdzania jakości projektu
Narzędzia CASE powinny wspomagać proces uszczegóławiania wyników analizy. Powinny np. automatycznie dodawać atrybuty realizujące związki pomiędzy klasami. Powinny ułatwiać dostosowanie projektu do środowiska implementacji.
Powinna istnieć możliwość automatycznej transformacji z modelu obiektów na schemat relacyjnej bazy danych.
Niektóre narzędzia CASE umożliwiają projektowanie interfejsu użytkownika.
Narzędzia inżynierii odwrotnej (reverse engineering), dla odtworzenia projektu na podstawie istniejącego kodu.

## Slide 24: Zawartość dokumentu projektowego
    wyróżnienie ważnych informacji;
    wyrównanie użytych oznaczeń;
    diagramy powinny być czytane od lewej do prawej oraz z góry do dołu;
    podobne pozycje powinny być zorganizowane w jeden wiersz, w tym samym stylu;
    symetria wizualna powinna odzwierciedlać symetrię funkcjonalną;
    należy unikać przecinających się linii i nakładających się oznaczeń i rysunków;
    należy unikać nadmiernego zagęszczenia diagramów.
Celem Dokumentu Detalicznego Projektu (DDP) jest szczegółowy opis rozwiązania problemu określonego w dokumencie wymagań na oprogramowanie. DDP musi uwzględniać wszystkie wymagania. Powinien być wystarczająco detaliczny aby umożliwić implementację i pielęgnację kodu.
Styl DDP powinien być systematyczny i rygorystyczny. Język i diagramy użyte w DDP powinny być klarowne. Dokument powinien być łatwo modyfikowalny.
Struktura DDP powinna odpowiadać strukturze projektu oprogramowania. Język powinien być wspólny dla całego dokumentu. Wszystkie użyte terminy powinny być zdefiniowane i użyte w zdefiniowanym znaczeniu.
Zasady wizualizacji diagramów:

## Slide 25: Modyfikowalność, ewolucja, odpowiedzialność
Modyfikowalność dokumentu. Tekst, diagramy, wykresy, itd. powinny być zapisane w formie, którą można łatwo zmodyfikować. Należy kontrolować nieprzewidywalne efekty zmian, np. lokalnych zmian elementów, które są powtórzone w wielu miejscach dokumentu i powiązane logicznie.
Ewolucja dokumentu. DDP powinien podlegać rygorystycznej kontroli, szczególnie jeżeli jest tworzony przez zespół ludzi. Powinna być zapewniona formalna identyfikacja dokumentów, ich wersji oraz ich zmian. Wersje powinny być opatrzone unikalnym numerem identyfikacyjnym i datą ostatniej zmiany. Powinno istnieć centralne miejsce, w którym będzie przechowywana ostatnia wersja.
Odpowiedzialność za dokument Powinna być jednoznacznie zdefiniowana. Z reguły, odpowiedzialność ponosi osoba rozwijająca dane oprogramowanie. Może ona oddelegować swoje uprawnienia do innych osób dla realizacji konkretnych celów związanych z tworzeniem dokumentu.
Medium dokumentu Należy przyjąć, że wzorcowa wersja dokumentu będzie w postaci elektronicznej, w dobrze zabezpieczonym miejscu. Wszelkie inne wersje, w tym wersje papierowe, są pochodną jednej, wzorcowej wersji.

## Slide 26: Dalsze zalecenia odnośnie DDP
DDP jest centralnym miejscem, w którym zgromadzone są wszystkie informacje odnośnie budowy i działania oprogramowania.
DDP powinien być zorganizowany w taki sam sposób, w jaki zorganizowane jest oprogramowanie.
DDP powinien być kompletny, odzwierciedlający wszystkie wymagania zawarte w DWO.
Materiał, który nie mieści się w podanej zawartości dokumentu, powinien być załączony jako dodatek.
Nie należy zmieniać numeracji punktów. Jeżeli jakiś punkt nie jest zapełniony, wówczas należy pozostawić jego tytuł, zaś poniżej zaznaczyć "Nie dotyczy."

## Slide 27: Zawartość DDP (1)
Informacja organizacyjna
a - Streszczenie
b - Spis treści
c - Formularz statusu dokumentu
d - Zapis zmian w stosunku do ostatniej wersji
CZĘŚĆ 1 - OPIS OGÓLNY
1. WPROWADZENIE
Opisuje cel i zakres, określa użyte terminy, listę referencji oraz krótko omawia dokument.
1.1. Cel Opisuje cel DDP oraz specyfikuje przewidywany rodzaj jego czytelnika.
1.2. Zakres Identyfikuje produkt programistyczny będący przedmiotem dokumentu, objaśnia co
oprogramowanie robi (i ewentualnie czego nie robi) oraz określa korzyści, założenia i cele.
Opis ten powinien być spójny z dokumentem nadrzędnym, o ile taki istnieje.
1.3. Definicje, akronimy, skróty
1.4. Odsyłacze
1.5. Krótkie omówienie
2. STANDARDY PROJEKTU, KONWENCJE, PROCEDURY
2.1. Standardy projektowe
2.2. Standardy dokumentacyjne
2.3. Konwencje nazwowe
2.4. Standardy programistyczne
2.5. Narzędzia rozwijania oprogramowania

## Slide 28: Zawartość DDP (2)
CZĘŚĆ II - SPECYFIKACJA KOMPONENTÓW
n [IDENTYFIKATOR KOMPONENTU]
n.1. Typ
n.2. Cel
n.3. Funkcja
n.4. Komponenty podporządkowane
n.5. Zależności
n.6. Interfejsy
n.7. Zasoby
n.8. Odsyłacze
n.9. Przetwarzanie
n.10. Dane
Dodatek A. Wydruki kodu źródłowego
Dodatek B. Macierz zależności pomiędzy zbiorem wymagań i zbiorem komponentów oprogramowania